广东天元集团2020年VOCs年度排放量报告

广东天元实业集团股份有限公司司主要从事运单、纸箱、印刷快递袋等生产，主要涉及VOCs工序包括：调油、印刷、烘干、喷码、涂布、粘盒、裱纸、网板清洗间，原料为油墨、天那水、酒精、洗车水和白乳胶等

一、VOCs产生源及处理

印刷、烘干、喷码工序：项目在印刷、烘干和喷码过程中使用的水性油墨会挥发产生有机废气，主要污染因子为总VOCS。水性油墨主要由颜料、树脂、水及其他添加剂组成，其中有机溶剂占比为10%，项目水性油墨的使用量为105t/a，则项目印刷、烘干、喷码工序的总VOCS产生量为10.5t/a，产生速率为4.375kg/h、产生浓度为54.7mg/m3。项目将印刷、烘干、喷码工序设于密闭车间内，并设置集气装置对其废气进行收集后引至“UV光解装置+活性炭吸附装置”进行处理后经排气筒高空排放，废气处理风机总风量不低于80000m3/h，则该排放口的总VOCs排放量为1.05t/a、排放速率为0.4375kg/h、排放浓度为5.47mg/m3。

涂布、粘盒、贴窗膜、粘合、裱纸、烫金工序：项目在涂布、粘盒、贴窗膜、粘合、裱纸、烫金过程中使用的水性胶水会挥发产生有机废气，主要污染因子为总VOCS。本项目的水性胶水使用量为500t/a，类比参考2008年6月化学工程师中《粘胶剂中总有机挥发物含量的测定》（黑龙江省质量监督研究所）一文中水性胶水的挥发物的量约为总量的46%，其中水重量为44%。则项目涂布、粘盒、贴窗膜、粘合、裱纸、烫金工序总VOCS的产生量约为2%×500t/a=10t/a，产生速率为4.167kg/h、产生浓度为52.1mg/m3。项目将涂布、粘盒、贴窗膜、粘合、裱纸、烫金工序设于密闭车间内，并设置集气装置对其废气进行收集后引至“UV光解装置+活性炭吸附装置”进行处理后经排气筒高空排放，废气处理风机总风量不低于80000m3/h，则该排放口的总VOCs排放量为1t/a、排放速率为0.4167kg/h、排放浓度为5.21mg/m3。

二、2020年度总VOCs排放量

1、印刷、烘干、喷码工序vocs排放量为1.05t/a

2、涂布、粘盒、贴窗膜、粘合、裱纸、烫金工序vocs排放量为1t/a

综上所述：广东天元集团2020年VOCs年度排放总量为;2.05 t/a